## Slide 1: Протоколы прикладного уровня
Курс читает Рогозин Н.О., каф. ИУ-7

## Slide 2: Telnet
Cетевой протокол для реализации текстового интерфейса по сети
Был одним из первых протоколов удаленного сообщения
Позволяет обслуживающей машине рассматривать все удаленные терминалы как стандартные "сетевые виртуальные терминалы" строчного типа, работающие в коде ASCII, а также обеспечивает возможность согласования более сложных функций (например, локальный или удаленный эхо-контроль, страничный режим, высота и ширина экрана и т.д.)

## Slide 3: Telnet
Протокол имеет симметричную структуру сообщения, позволяя двум терминалам обмениваться:
1) прикладными данными
2) командами протокола Telnet
На прикладном уровне над TELNET находится либо программа поддержки реального терминала (на стороне пользователя), либо прикладной процесс в обсуживающей машине, к которому осуществляется доступ с терминала.

## Slide 4: Пример настройки доступа в Packet Tracer
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#password cisco
Router(config-line)#login
Router(config)#service password-encryption
либо:
Router(config)#aaa new-model
Router(config)#username admin password 1234
(в рамках модели ААА (Authentication, Authorization, Accounting)). При этом появляется возможность использовать для аутентификации на устройстве RADIUS или TACACS сервер.

## Slide 5: DNS
Распределенная система для получения
информации о доменах (символьных
идентификаторах единиц автономии
в сети Интернет).

## Slide 6: DNS
Протокол несимметричен - в нем определены DNS-серверы и DNS-клиенты. DNS-серверы хранят часть распределенной базы данных о соответствии символьных имен и IP-адресов.
Эта база данных распределена по административным доменам сети Internet.
Клиенты сервера DNS знают IP-адрес сервера DNS своего административного домена и по протоколу IP передают запрос, в котором сообщают известное символьное имя и просят вернуть соответствующий ему IP-адрес.

## Slide 7: Зона DNS и файл отображений
Часть пространства доменных имен, для которых некоторый сервер DNS имеет информацию об их отображениях на основе соответствующего текстового файла, называется зоной DNS данного сервера, а сам текстовый файл — файлом зоны.

## Slide 8: Файл hosts (файл отображений)

## Slide 9: DNS
Если данные о запрошенном соответствии хранятся в базе данного DNS-сервера, то он сразу посылает ответ клиенту, если же нет - то он посылает запрос DNS-серверу другого домена, который может сам обработать запрос, либо передать его другому DNS-серверу.
Все DNS-серверы соединены иерархически, в соответствии с иерархией доменов сети Internet.
Клиент опрашивает эти серверы имен, пока не найдет нужные отображения. Этот процесс ускоряется из-за того, что серверы имен постоянно кэшируют информацию, предоставляемую по запросам.
Клиентские компьютеры могут использовать в своей работе IP-адреса нескольких DNS-серверов, для повышения надежности своей работы.

## Slide 10: Иерархические символьные имена
База данных DNS имеет структуру дерева, называемого доменным пространством имен, в котором каждый домен (узел дерева) имеет имя и может содержать поддомены.
Имя домена идентифицирует его положение в этой базе данных по отношению к родительскому домену, причем точки в имени отделяют части, соответствующие узлам домена.

## Slide 11: Иерархические символьные имена
Корень базы данных DNS управляется центром INIC (Internet Network Information Center).
Домены верхнего уровня назначаются для каждой страны, а также на организационной основе. Для обозначения стран используются трехбуквенные и двухбуквенные аббревиатуры, а для различных типов организаций используются следующие аббревиатуры:
  com - коммерческие организации (например, microsoft.com);
  edu - образовательные (например, mit.edu);
  gov - правительственные организации (например, nsf.gov);

## Slide 12: DNS
Каждый домен DNS
  Администрируется отдельной организацией, которая обычно разбивает свой домен на поддомены и передает функции администрирования этих поддоменов другим организациям.
  Имеет уникальное имя, а каждый из поддоменов имеет уникальное имя внутри своего домена.
Имя домена может содержать до 63 символов. Каждый хост в сети Internet однозначно определяется своим полным доменным именем - FQDN (fully qualified domain name), которое включает имена всех доменов по направлению от хоста к корню.
  Например: students.bmstu.ru

## Slide 13: Итеративная процедура разрешения имен DNS

## Slide 14: Итеративная процедура DNS
DNS-клиент обращается к корневому DNS-серверу с указанием полного доменного имени www.zil.mmt.ru хоста, для которого он хочет найти IР-адрес.
Корневой DNS-сервер отвечает клиенту, указывая адреса DNS-серверов верхнего уровня, обслуживающих домен, заданный в старшей части запрошенного имени, в данном случае — домен ru.
DNS-клиент делает следующий запрос к одному из предложенных ему DNS-серверов верхнего уровня, который отсылает его к DNS-серверу нужного поддомена (в примере это сервер, отвечающий за зону mmt.ru), и так далее, пока не будет найден DNS-сервер, в котором хранится отображение запрошенного имени на IP-адрес. Этот сервер дает окончательный ответ клиенту, который теперь может установить связь с хостом поIP-адресу 194.85.13.5.

## Slide 15: Рекурсивная процедура разрешения имен DNS

## Slide 16: Рекурсивная процедура DNS
DNS-клиент отправляет запрос к локальному DNS-серверу, то есть серверу, обслуживающему поддомен, которому принадлежит имя клиента.
Если локальный DNS-сервер знает ответ, то он сразу же возвращает его клиенту. Это может быть полномочный ответ (запрошенное имя входит в тот же поддомен, что и имя клиента) или неполномочный ответ (сервер уже узнавал данное соответствие для другого клиента и сохранил его в своем кэше).
Если локальный DNS-сервер не знает ответа, то он обращается к корневому серверу, который переправляет запрос к DNS-серверу верхнего уровня (отвечающему за зону RU), который в свою очередь запрашивает нижележащий сервер (зона mmt), и так далее, пока запрос не дойдет до полномочного сервера, имеющего в своем файле зоны запись о запрошенном имени.

## Slide 17: Смешанная процедура DNS

## Slide 18: Смешанная процедура разрешения имен DNS
Начальная часть процедуры, когда DNS-клиент передает запрос локальному DNS- серверу и поручает ему действовать от его имени, является рекурсивной.
Затем, если локальный DNS-сервер не знает ответ, то он последовательно выполняет итеративные запросы к иерархии серверов точно так же, как это делал DNS-клиент в первом варианте. Получив ответ, локальный DNS-сервер передает его клиенту.

## Slide 19: Корневые сервера
Разрешение всех запросов, ответы на которые не находятся в кэше или файле зоны какого-либо DNS-сервера нижнего уровня, начинаются с обращения к одному из корневых серверов.
Разработчики системы DNS понимали это, поэтому изначально было решено обеспечить высокую степень резервирования: было установлено 13 корневых серверов с именами a.root-servers.net, b.root-servers.net, c.root-servers.net,... m.root-servers.net и тринадцатью IP-адресами.
С тех пор организация корневых DNS-серверов изменилась.
Более 300 серверов
Большая отказоустойчивость и производительность современной службы DNS.
Все корневые серверы по-прежнему разделяют те же 13 имен (от a.root-servers.org до rn.root-servers.org) и 13 IP-адресов.
Но теперь каждому имени и адресу соответствует кластер серверов. Например, имени f.root-servers.net соответствует 56 серверов, а имени Lroot-servers.net — 146.

## Slide 20: Карта корневых серверов (октябрь 2020)

## Slide 21: Обратная зона
Система таблиц , которая хранит соответствие между IP-адресами и DNS-именами хостов в некоторой сети
Находит нужное DNS-имя по IP адресу
IP-адрес представляется в виде DNS -имени (в обратном порядке).
Учитывая, что при записи IP-адрес а старшая часть является само й левой частью адреса, а при записи DNS-имени — самой правой, составляющие в преобразованном адресе указываются в обратном порядке
Например, для адреса 192.31. 106.0 — 106.31.192 .

## Slide 22: Актуальные проблемы DNS
Denial of Service (DoS) атаки пропускной способности сети
DoS атаки центрального процессора/потребление памяти
Изменения в протоколах и системах безопасности
Data Integrity
Компрометация DNSKEY (ключ системы защиты DNSSEC)

## Slide 23: Режимы DHCP
Ручное назначение статических адресов;
Автоматическое назначение статических адресов;
Автоматическое распределение динамических адресов.

## Slide 24: Ручной режим
Администратор, помимо пула доступных адресов, снабжает DHCP-сервер информацией о жестком соответствии IP-адресов физическим адресам или другим идентификаторам клиентских узлов.
DHCP-сервер, пользуясь этой информацией, всегда выдаст определенному DHCP-клиенту один и тот же назначенный ему администратором IP-адрес

## Slide 25: Автоматическое назначение
DHCP-сервер самостоятельно, без вмешательства администратора произвольным образом выбирает клиенту IP-адрес из пула наличных IP-адресов.
Адрес дается клиенту из пула в постоянное пользование, то есть между идентифицирующей информацией клиента и его IP-адресом по-прежнему, как и при ручном назначении, существует постоянное соответствие.
Оно устанавливается в момент первого назначения DHCP-сервером IP-адреса клиенту.
При последующих запросах сервер возвращает клиенту тот же самый IР-адрес.

## Slide 26: Динамическое распределение
DHCP-сервер выдает адрес клиенту на ограниченное время, называемое сроком аренды.
Когда компьютер, являющийся DHCP-клиентом, удаляется из подсети, назначенный ему IP-адрес автоматически освобождается.
Когда компьютер подключается к другой подсети, то ему автоматически назначается новый адрес.
Ни пользователь, ни сетевой администратор не вмешиваются в этот процесс. Это дает возможность впоследствии повторно использовать этот IP-адрес для назначения другому компьютеру.

## Slide 27: Свойства набора адресов DHCP
Диапазон адресов + набор исключений
Маска подсети
Длительность аренды
DNS-сервер
Шлюз по умолчанию

## Slide 28: Пример использования

## Slide 29: DHCP-агент
Программное обеспечение, играющее роль посредника между DHCP-клиентами и DHCP-серверами (пример такого варианта — сеть 2).
Связной агент переправляет запросы клиентов из сети 2 DHCP-серверу сети 3.
Таким образом, один DHCP-сервер может обслуживать DHCP-клиентов нескольких разных сетей.

## Slide 30: Порядок работы DHCP
Когда компьютер включают, установленный на нем DHCP-клиент посылает ограниченное широковещательное сообщение DHCP-поиска (IP-пакет с адресом назначения, состоящим из одних единиц, который должен быть доставлен всем узлам данной IP сети).
Находящиеся в сети DHCP-серверы получают это сообщение. Если в сети DHCP- серверы отсутствуют, то сообщение DHCP-поиска получает связной DHCP-агент. Он пересылает это сообщение в другую, возможно, значительно отстоящую от него сеть DHCP-серверу, IP-адрес которого ему заранее известен.

## Slide 31: Порядок работы DHCP
Все DHCP-серверы, получившие сообщение DHCP-поиска, посылают DHCP-клиенту, обратившемуся с запросом, свои DHCP-предложения. Каждое предложение содержит IP-адрес и другую конфигурационную информацию. (DHCP-сервер, находящийся в другой сети, посылает ответ через агента.)
DHCP-клиент собирает конфигурационные DHCP-предложения от всех DHCP-серверов. Как правило, он выбирает первое из поступивших предложений и отправляет в сеть широковещательный DHCP-запрос. В этом запросе содержатся идентификационная информация о DHCP-сервере, предложение которого принято, а также значения принятых конфигурационных параметров.

## Slide 32: Порядок работы DHCP
Все DHCP-серверы получают DHCP-запрос и только один выбранный DHCP-сервер посылает положительную DHCP-квитанцию (подтверждение IP-адреса и параметров аренды), а остальные серверы аннулируют свои предложения, в частности, возвращают в свои пулы предложенные адреса.
DHCP-клиент получает положительную DHCP-квитанцию и переходит в рабочее состояние.

## Slide 33: Проблемы динамического назначения
Возникают сложности при преобразовании символьного доменного имени в IP-адрес
Трудно осуществлять удаленное управление и автоматический мониторинг интерфейса (например, сбор статистики), если в качестве его идентификатора выступает динамически изменяемый IР-адрес
Усложняется фильтрация пакетов по IP-адресам

## Slide 34: HTTP
Служит для передачи гипертекстовой информации
Главный протокол всемирной паутины (www)
Существует несколько версий этого протокола: HTTP 1.0, HTTP 1.1, НТТР/2 и НТТР/3
Обмен сообщениями идет по обычной схеме «запрос-ответ». Клиент и сервер обмениваются текстовыми сообщениями стандартного формата, то есть каждое сообщение представляет собой несколько строк обычного текста в кодировке ASCII.
Для транспортировки HTTP-сообщений служит протокол TCP.

## Slide 35
HTTP определяет порядок того, как веб-клиенты запрашивают веб-страницы с веб-сервера и как сервер передает эти страницы клиентам.

## Slide 36: Постоянные и непостоянные соединения
При отправке каждой пары запрос-ответ через отдельное соединение говорят, что используются кратковременные, или непостоянные соединения;
При отправке каждой пары через одно и то же TCP соединение — долговременные, или постоянные соединения.

## Slide 37: Непостоянное соединение
Допустим, есть адрес: http://www.bmstu.ru/home.index
HTTP-клиент инициирует TCP-соединение с сервером www.bmstu.ru по порту 80 (порт по умолчанию для HTTP). Этому TCP-соединению выделяются сокеты на клиентской и северной стороне.
HTTP-клиент отправляет запрос серверу через свой сокет. Запрос включает путь к базовому файлу /home.index

## Slide 38: Непостоянное соединение
Процесс HTTP-сервера получает запрос через свой сокет, извлекает объект /home.index из своего места хранения (оперативной памяти или диска), помещает объект в ответное HTTP-сообщение и отправляет клиенту через свой сокет.
Процесс HTTP-сервера дает команду протоколу TCP закрыть соединение (на самом деле, TCP-соединение не разрывается до тех пор, пока сервер не получит информацию об успешном получении ответа клиентом).

## Slide 39: Непостоянное соединение
HTTP-клиент получает ответ от сервера, и TCP-соединение разрывается. Сообщение указывает, что полученный объект — это HTMLфайл. Клиент извлекает файл из сообщения, обрабатывает его и находит ссылки на 10 объектов (файлов в формате JPEG).
Шаги с первого по четвертый повторяются для каждого из десяти JPEG-объектов.

## Slide 40: Непостоянное соединение
Когда браузер получает веб-страницу, он отображает ее на экране.
Два различных браузера могут интерпретировать веб- страницу по-разному.
Спецификации протокола HTTP (RFC 1945 и RFC 2616) определяют только протокол взаимодействия между программой клиента и программой сервера, но ничего не говорят о том, как вебстраница должна интерпретироваться клиентом.

## Slide 41: Непостоянное соединение
На самом деле большинство современных браузеров в режиме по умолчанию открывают от пяти до десяти параллельных TCP-соединений, и каждое из них обрабатывает одну транзакцию из запроса и ответа, а степень этого параллелизма может быть сконфигурирована пользователем.
Если тот пожелает, число параллельных соединений можно установить равным единице, и в этом случае 10 соединений будут устанавливаться последовательно.

## Slide 42: Постоянное соединение
В случае с постоянным соединением сервер после отправки ответа клиенту оставляет TCP-соединение открытым.
Через одно и то же соединение можно отправить последовательность запросов и ответов между одним и тем же клиентом и сервером.
В частности, одно постоянное TCP-соединение позволяет передать всю веб-страницу (в примере выше это базовый HTML-файл и десять изображений).

## Slide 43: Постоянное соединение
Через одно постоянное соединение можно отправить одному и тому же клиенту много веб-страниц, размещенных на том же сервере.
Эти запросы объектов могут быть сделаны один за другим, без ожидания ответов на обрабатываемый запрос (так называемая конвейеризация).
Обычно HTTP-сервер закрывает соединение, когда оно не используется в течение определенного времени (настраиваемый интервал тайм-аута).
Когда сервер получает последовательные запросы, он отправляет объекты также один за другим. По умолчанию HTTP использует постоянное соединение с конвейеризацией.

## Slide 44: HTTP 1.0
Поддерживается только режим кратковременных соединений, когда после передачи одного запроса и получения ответа TCP-соединение закрывается.
Такой режим полностью соответствует концепции сервера без сохранения состояния, а это, как уже отмечалось, приводит к замедлению работы браузера и увеличению трафика из-за частого выполнения процедуры трехэтапного установления ТСР-соединения.

## Slide 45: HTTP1.1 (RFC 2616)
По умолчанию применяются постоянные соединения и конвейерный режим.
Соединение разрывается по инициативе либо браузера, либо сервера за счет отправки специального токена разрыва соединения в HTTP-пакете.
Веб-сервер обычно использует таймер неактивности пользователя для того, чтобы разорвать соединение по тайм-ауту и не тратить ресурсы памяти на неактивные соединения.

## Slide 46: HTTP/2 (RFC 7540)
Вместо использования отдельных TCP-соединений для передачи каждого запроса и ответа, приводившего к простоям из-за того, что новый запрос не может быть послан без получения ответа, теперь используется одно TCP-соединение для мультиплексирования нескольких запросов, которые могут быть посланы практически одновременно;
Приоритезация запросов к веб-серверу, благодаря которой сервер знает, какой запрос более важен веб-браузеру для построения страницы
Введение режима Server Push, при котором веб-сервер может передать веб-браузеру не только запрашиваемые ресурсы, но и те, которые, по мнению веб-сервера, скоро пона­ добятся веб-браузеру
Компрессия заголовков сообщений HTTP, значительно сокращающая длину сообщения за счет компрессии таких потенциально длинных полей, как куки

## Slide 47: HTTP/3
На текущий момент не стандартизирован
Заменяет протокол TCP на новый протокол QUIC, являющийся транспортным протоколом, работающим поверх UDP, и более быстро, чем TCP, устанавливающая соединения и обрабатывающая потерю и искажения данных.
Протокол QUIC первоначально был разработан компанией Google и уже применяется в браузере Chrome этой компании.

## Slide 48: Формат сообщения-запроса

## Slide 49: Формат сообщения-ответа

## Slide 50: Методы
Метод HEAD аналогичен методу GET, но запрашиваются только метаданные заголовка HTML-страницы.
Метод POST используется клиентом для отправки данных на сервер: сообщений электронной почты, ключевых слов в запросе поиска, веб-формы.
Метод PUT используется клиентом для размещения некоторого объекта на сервере, на который указывает URL-адрес.

## Slide 51: Методы
Метод DELETE указывает серверу на то, что некоторый объект на сервере, определяемый URL-адресом, необходимо удалить.
Методы GET и HEAD считаются безопасными1 для сервера, так как они только передают информацию клиенту, а методы POST, PUT и DELETE — опасными, поскольку передают информацию на сервер.
Наибольшую угрозу представляют два последних метода, так как они непосредственно указывают на объект на сервере. Используя эти методы, злоумышленник может атаковать сервер, заменяя или удаляя некоторые его объекты.

## Slide 52: Форматы стартовых строк и заголовков

## Slide 53: Классы кодов состояний
1хх — информация о процессе передачи;
2хх — информация об успешном принятии и обработке запроса клиента (в таблице в примере стартовой строки ответа приведен код и соответствующая фраза 200 ОК, сообщающий клиенту, что его запрос успешно обработан);
Зхх — информация о том, что для успешного выполнения операции нужно произвести следующий запрос по другому URL-адресу, указанному в дополнительном заголовке Location;

## Slide 54: Классы кодов состояний
4хx — информация об ошибках со стороны клиента (при указании адреса несуществующей страницы браузер выводит на экран сообщение 404 Not Found);
5хх — информация о неуспешном выполнении операции по вине сервера (например, сообщение 505 http Version Not Supported говорит о том, что сервер не поддерживает версию HTTP, предложенную клиентом).

## Slide 55: Cookie
Определенный в документе RFC 6265562 механизм сохранения данных для идентификации пользователя
Позволяет веб-сайтам отслеживать состояние пользовательского соединения.
Подавляющее большинство коммерческих веб-сайтов используют данный механизм.

## Slide 56: Принцип работы
Пользователь А посещает сайт, используя браузер
Когда запрос приходит на веб-сервер Amazon, он создает уникальный идентификационный номер, а также запись в своей базе данных, которая индексируется этим идентификационным номером.
Затем вебсервер Amazon посылает ответ браузеру Сьюзен, включающий в HTTPсообщение заголовок Set-cookie:, и в нем содержится соответствующий идентификационный номер.

## Slide 57: Принцип работы
Когда браузер получает ответное HTTP-сообщение, он видит заголовок Set-cookie: и добавляет строку в специальный cookie-файл (имя сервера и идентификационный номер из заголовка Set-cookie)
Каждый раз, когда пользователь запрашивает веб-страницу, браузер обращается к своему cookie-файлу, извлекает идентификационный номер этого сайта и помещает строку cookie-заголовка, включающую идентификационный номер, в HTTP запрос.
Сайту точно известно, какие страницы посетил пользователь, в каком порядке и сколько раз

## Slide 58: Прокси-сервер

## Slide 59: Прокси-сервер
Веб-кэш, также называемый прокси-сервером — это элемент сети,который обрабатывает HTTP-запрос в дополнение к «настоящему» вебсерверу.
Для этого на прокси-сервере имеется собственное дисковое хранилище, куда помещаются копии недавно запрошенных объектов.

## Slide 60: Прокси-сервер
позволяет уменьшить время ответа на запрос клиента, особенно если полоса пропускания между клиентом и вебсервером намного меньше, чем между клиентом и прокси-сервером. (высокоскоростное соединение, поэтому прокси-сервер способен доставить объект клиенту очень быстро)
может уменьшить трафик в сети доступа организации, позволяет снизить расходы и положительно сказывается на производительности приложений, использующих сеть

## Slide 61: Пример настройки в Packet Tracer

## Slide 62: Пример настройки в Packet Tracer

## Slide 63: Пример настройки в Packet Tracer

## Slide 64: Пример настройки в Packet Tracer

## Slide 65: Пример настройки в Packet Tracer